## Slide 1
안전관제 실시간 대시보드
THE FUTURE OF CONSTRUCTION SAFETY
건설현장의 내일을 바꾸는 스마트 비전 AI 관제
이승현 임경현 김민경
K-뉴딜 Vision Ai
POSCO

## Slide 2
목차
VISION AI
중대재해 Zero를 향한 실시간 통제체계
02
04
기술 스택 및 DB 구조
사용 기술 및 데이터 흐름도
핵심기능
현장의 위험 경보 감지 및 관제 프로세스
03
기대 효과
사고를 사전에 차단하는 체계
06
01
추진배경
건설현장을 선택한 이유
K-뉴딜 Vision Ai
POSCO
한계 및 개선점
프로젝트 중 느낀 한계점과 미래논의
07

## Slide 3
POSCO K-뉴딜 VISION AI
산재 사망 1위 업종, 건설업
출처 : 고용노동부 중대재해 알림e
2026년 2분기 업종·산업별 잠정통계
01. 추진배경
건설현장을 선택한 이유
약 47%
사망사고 220건 중 103건이 건설업

## Slide 4
POSCO K-뉴딜 VISION AI
출처: 국토교통부·국토안전관리원, 스마트 안전장비 활용 가이드라인(2026.5) · 고용노동부 고시 제2023-11호 등
01. 추진배경
01. 추진배경
건설현장을 선택한 이유
스마트 안전장비,
이제 안전관리비로
활용 가이드라인 전면 개정
2026.05 · 국토교통부
안전관리비로 100% 전액 계상
도입비용

## Slide 5
AI가 위험 요소를 즉시
감지, 포착
실시간 위험 감지
관리자 · 작업자가 같은 화면으로 실시간 공유
현장 정보 실시간 공유
사용자의 목적 지향
고위험 작업 맞춤 관제
VISION 01
VISION 02
VISION 03
POSCO K-뉴딜 VISION AI
02. VISION AI
중대재해 zero를 향한 실시간 통제 체계

## Slide 6
YOLO 객체감지
Detection
Zone
작업 정보
Status
Alert
POSCO K-뉴딜 VISION AI
03. 핵심기능
현장의 위험 경보 감지 및 관제 프로세스

## Slide 7
실시간 대시보드 시연
K-뉴딜 Vision Ai
POSCO
THE FUTURE OF CONSTRUCTION SAFETY
건설현장의 내일을 바꾸는 스마트 비전 AI 관제

## Slide 8
POSCO K-뉴딜 VISION AI
건축물과 함께
올라가는 카메라
Cam 설치 형식
출처 : Hercules Cranes SCARLET Tech
·
·
참고 사례 : 팀이 제작한 장비 아님
탑 마스트 · 텔레스코핑 케이지
넓은 화각
후크 · 블록
작업 지점 근접 촬영

## Slide 9
POSCO K-뉴딜 VISION AI
대시보드 모바일 연동
·
·
관리자 웹 푸시 알림
경보 · 스냅샷 직발신
위험 이벤트 감지
현장 밀착형 위험 알림 시스템

## Slide 10
POSCO K-뉴딜 VISION AI
모델 성능 검증
K-뉴딜 Vision Ai
POSCO
조명·거리·각도·화질
조건 변수 테스트

## Slide 11
POSCO K-뉴딜 VISION AI
모델 성능 개선
K-뉴딜 Vision Ai
POSCO
카메라별 정밀 탐지
방법 | 3배 멀리 유지율 | 장담 탐지 | 카메라당 초당
기본값 640 | 28% | 32ms | 7.7
정밀 탐지 960 | 52% | 59ms | 4.2
입력 1280 | 58% | 102ms | 2.4
타일 2x2 | 57% | 168ms | 1.5
원거리 객체의 탐지율 개선
3배 멀리 보이는 물체의 유지율을 28%에서 52%로
역광과 흔들림은 소프트웨어 보정으로 해결되지 않아, 카메라 설치 위치와 고정으로 대응

## Slide 12
POSCO K-뉴딜 VISION AI
04. 기술 스택 및 DB 구조
사용 기술 및 데이터 흐름도
FrontEnd
HTML/CSS
JS direct serve
Push API
VISION AI
Yolov8n
OpenVINO
BackEnd
FastAPI
JWT/bcrypt 보안

## Slide 13
POSCO K-뉴딜 VISION AI
CAM 영상
CAM · 현장도면
YOLO 감지
사람 · 장비 탐지
구역 규칙 판정
작업구역 · ROI
감지 규칙
이벤트 저장
감지 이벤트 · 스냅샷
대시보드 표시
경보 · 처리 기록
04. 기술 스택 및 DB 구조
사용 기술 및 데이터 흐름도

## Slide 14
POSCO K-뉴딜 VISION AI
05. 기대 효과
사고를 사전에 차단하는 체계
재해 리스크 최소화
매일 바뀌는 건설현장에 맞춰
위험 정보 공유
안전작업 계획과 실시간 위험
규제 대응
증빙 데이터 확보

## Slide 15
POSCO K-뉴딜 VISION AI
06. 한계 및 개선점
프로젝트 중 느낀 한계점과 미래논의
관제 항목의 다양성
기능의 부족
단일 화각의 한계
iOS 푸시 알림

## Slide 16
POSCO K-뉴딜 VISION AI
신뢰도·정확도 향상
다양한 기술과 결합
06. 한계 및 개선점
프로젝트 중 느낀 한계점과 미래논의

## Slide 17
POSCO K-뉴딜 VISION AI
함께 만든 사람들
김민경
역할 : ROI 구현, 웹사이트 크롤링
업무 : ROI 지정 구현 및 데이터 저장
selenium 웹사이트 내 객체 추출
임경현
역할 : DB 구축, 객체탐지 구현
업무 : MYSQL 이용한 DB구축 YOLO모델 학습 및 객체탐지 구현
이승현
역할 : PM · 도메인
업무 : 프로젝트 기획 및 구상
문서 작성, 레퍼런스 수집

## Slide 18
경청해주셔서
감사합니다